深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园零星工程改造项目

用户需求书

一、项目改造范围

1、改造内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园零星工程改造项目 | 1 | 项 | 人民币贰拾伍万元整（￥250,000.00）。 |

本采购项目预算控制金额为：人民币贰拾伍万元整（￥250,000.00），超出采购预算的投标报价均作无效投标处理。

2、项目概况

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园零星工程改造项目，详情见工程量清单。

3、工程量清单表

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园零星工程改造项目

（一）汇总表

| 1 | 分部分项工程费 |
| --- | --- |
| 1.1 | 新沙小学第二附属幼儿园二层 |
| 1.2 | 新沙小学第二附属幼儿园三层 |
| 1.3 | 安装部分 |
| 2 | 措施项目费 |
| 2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |
| 2.2 | 安全文明施工措施费 |
| 2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |
| 2.4 | 其它措施项目费 |
| 3 | 其它项目费 |
| 3.1 | 计日工 |
| 3.2 | 总承包服务费 |
| 3.3 | 发包人供应材料费 |
| 4 | 规费 |
| 5 | 不含税建安工程造价 |
| 6 | 应纳税费 |
| 6.1 | 增值税应纳税额 |
| 6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |

1.1分部分项工程量清单表

| 序号 | 编号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新沙小学第二附属幼儿园二层 |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除600*600铝扣板天花及龙骨 | ㎡ | 137.50 |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)人工装废料自卸汽车运 运距25km以内 | m³ | 5.50 |
| 3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (1)600*600*1.2厚铝扣板天花 (2)T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600 (3)T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200 (4)龙骨吸顶吊件,距横向1200，纵向600，用彭胀螺栓与混凝土楼板固定 | ㎡ | 137.50 |
| 4 | 011404007001 | 其他木材面 | (1)M1 (2)规格：1000*2100mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 50.40 |
| 5 | 011404007002 | 其他木材面 | (1)M2 (2)规格：1200*2100mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 5.04 |
| 6 | 011404007005 | 其他木材面 | (1)M1527 (2)规格：1500*2700mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 24.30 |
| 新沙小学第二附属幼儿园三层 |
| 7 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除600*600铝扣板天花及龙骨 | ㎡ | 135.30 |
| 8 | 011606001001 | 悬浮运动地垫拆除 | (1)悬浮运动地垫拆除 | ㎡ | 179.30 |
| 9 | 011610001001 | 木门窗套拆除 | (1)拆除原200高木门套 | ㎡ | 0.54 |
| 10 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)人工装废料自卸汽车运 运距25km以内 | m³ | 12.58 |
| 11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | (1)600*600*1.2厚铝扣板天花 (2)T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600 (3)T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200 (4)龙骨吸顶吊件,距横向1200，纵向600，用彭胀螺栓与混凝土楼板固定 | ㎡ | 32.01 |
| 12 | 011302002002 | 格栅吊顶 | (1)100*50*1.2厚/100*100*1.2厚格栅天花 (2)轻钢龙骨 (3)烤漆两遍 | ㎡ | 147.29 |
| 13 | 011104004001 | 悬浮运动地垫 | (1)304.8*304.8*15.7mm悬浮运动地垫 (2)防滑剂四遍 (3)清洗地面 | ㎡ | 179.30 |
| 14 | 011404007006 | 其他木材面 | (1)M1 (2)规格：1000*2100mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 50.40 |
| 15 | 011404007007 | 其他木材面 | (1)M2 (2)规格：1200*2100mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 5.04 |
| 16 | 011404007008 | 其他木材面 | (1)M1527 (2)规格：1500*2700mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 24.30 |
| 17 | 010808005001 | 石材门窗套 | (1)新做20厚米黄色大理石门套100 | ㎡ | 0.54 |
| 18 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | (1)刷或滚防水乳胶漆三遍 (2)刷或滚防水底漆二遍 (3)满刮防水腻子二遍 (4)铲除原有乳胶漆 | ㎡ | 50.00 |
| 安装部分 |
| 19 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 AL2、AL3 | 台 | 2 |
| 20 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:ZR-BV-3x10 | m | 50.00 |
| 21 | 030411004001 | 配线 | (1)安装方式:管内穿线 (2)材质、规格:BV-2.5 | m | 589.42 |
| 22 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗配 | m | 163.44 |
| 23 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)名称:LED嵌入式方格栅顶灯 600*600 3*12W | 套 | 28 |
| 24 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:LED双孔筒灯 | 套 | 36 |
| 25 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单极双控拉线开关 220V；16A | 个 | 12 |
| 26 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:明装 普通接线盒 | 个 | 76 |

1.1.1分部分项工程量清单表

| 序号 | 编号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新沙小学第二附属幼儿园二层 |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除600*600铝扣板天花及龙骨 | ㎡ | 137.500 |
|  | 60001-87 | 天棚龙骨及饰面拆除 金属龙骨 其他饰面 |  | 100㎡ | 1.375 |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)人工装废料自卸汽车运 运距25km以内 | m³ | 5.500 |
|  | 60001-141换 | 人工装废料自卸汽车运 运距1km以内(实际值:25km) |  | 100 m³ | 0.055 |
| 3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (1)600*600*1.2厚铝扣板天花 (2)T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600 (3)T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200 (4)龙骨吸顶吊件,距横向1200，纵向600，用彭胀螺栓与混凝土楼板固定 | ㎡ | 137.500 |
|  | 60009-33 | 平面不上人型装配式T型轻钢天棚龙骨 面层规格600×600 |  | 100㎡ | 1.375 |
|  | 60009-55换 | 铝合金扣板天棚[1.2厚铝扣板] |  | 100㎡ | 1.375 |
| 4 | 011404007001 | 其他木材面 | (1)M1 (2)规格：1000*2100mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 50.400 |
|  | 60011-53 | 润油粉、刮腻子、油色、清漆三遍 单层木门 |  | 100㎡ | 0.504 |
| 5 | 011404007002 | 其他木材面 | (1)M2 (2)规格：1200*2100mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 5.040 |
|  | 60011-53 | 润油粉、刮腻子、油色、清漆三遍 单层木门 |  | 100㎡ | 0.050 |
| 6 | 011404007005 | 其他木材面 | (1)M1527 (2)规格：1500*2700mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 24.300 |
|  | 60011-53 | 润油粉、刮腻子、油色、清漆三遍 单层木门 |  | 100㎡ | 0.243 |
| 新沙小学第二附属幼儿园三层 |
| 7 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除600*600铝扣板天花及龙骨 | ㎡ | 135.300 |
|  | 60001-87 | 天棚龙骨及饰面拆除 金属龙骨 其他饰面 |  | 100㎡ | 1.353 |
| 8 | 011606001001 | 悬浮运动地垫拆除 | (1)悬浮运动地垫拆除 | ㎡ | 179.300 |
|  | 60001-60 | 悬浮运动地垫拆除 |  | 100㎡ | 1.793 |
| 9 | 011610001001 | 木门窗套拆除 | (1)拆除原200高木门套 | ㎡ | 0.540 |
|  | 60001-46 | 门窗套拆除 木材面 |  | 100㎡ | 0.005 |
| 10 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)人工装废料自卸汽车运 运距25km以内 | m³ | 12.580 |
|  | 60001-141换 | 人工装废料自卸汽车运 运距1km以内(实际值:25km) |  | 100 m³ | 0.126 |
| 11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | (1)600*600*1.2厚铝扣板天花 (2)T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600 (3)T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200 (4)龙骨吸顶吊件,距横向1200，纵向600，用彭胀螺栓与混凝土楼板固定 | ㎡ | 32.010 |
|  | 60009-33 | 平面不上人型装配式T型轻钢天棚龙骨 面层规格600×600 |  | 100㎡ | 0.320 |
|  | 60009-55换 | 铝合金扣板天棚[1.2厚铝扣板] |  | 100㎡ | 0.320 |
| 12 | 011302002002 | 格栅吊顶 | (1)100*50*1.2厚/100*100*1.2厚格栅天花 (2)轻钢龙骨 (3)烤漆两遍 | ㎡ | 147.290 |
|  | 2003-202换 | 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格 100×100×4.5[100*50*1.2厚/100*100*1.2厚格栅] |  | 100㎡ | 1.473 |
|  | 2003-56 | 平面不上人型装配式T型轻钢天棚龙骨 面层规格600×600 |  | 100㎡ | 1.473 |
|  | 2005-193 | 其它金属面刷调合漆 二遍 |  | t | 11.268 |
| 13 | 011104004001 | 悬浮运动地垫 | (1)304.8*304.8*15.7mm悬浮运动地垫 (2)防滑剂四遍 (3)清洗地面 | ㎡ | 179.300 |
|  | 60007-122换 | 防静电活动地板安装 木质[304.8*304.8*15.7mm悬浮运动地垫] |  | 100㎡ | 1.793 |
|  | 010007-90换 | 基层处理剂[防滑剂] |  | 100㎡ | 1.793 |
| 14 | 011404007006 | 其他木材面 | (1)M1 (2)规格：1000*2100mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 50.400 |
|  | 60011-53 | 润油粉、刮腻子、油色、清漆三遍 单层木门 |  | 100㎡ | 0.504 |
| 15 | 011404007007 | 其他木材面 | (1)M2 (2)规格：1200*2100mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 5.040 |
|  | 60011-53 | 润油粉、刮腻子、油色、清漆三遍 单层木门 |  | 100㎡ | 0.050 |
| 16 | 011404007008 | 其他木材面 | (1)M1527 (2)规格：1500*2700mm (3)木门刷清漆 | ㎡ | 24.300 |
|  | 60011-53 | 润油粉、刮腻子、油色、清漆三遍 单层木门 |  | 100㎡ | 0.243 |
| 17 | 010808005001 | 石材门窗套 | (1)新做20厚米黄色大理石门套100 | ㎡ | 0.540 |
|  | 60010-137换 | 大理石及花岗岩门套 |  | 100㎡ | 0.005 |
| 18 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | (1)刷或滚防水乳胶漆三遍 (2)刷或滚防水底漆二遍 (3)满刮防水腻子二遍 (4)铲除原有乳胶漆 | ㎡ | 50.000 |
|  | 60011-188换 | 墙抹灰面 满刮腻子二遍、乳胶漆二遍(实际值:5遍)[防水乳胶漆] |  | 100㎡ | 0.500 |
|  | 60001-80 | 去除油皮 抹灰面 |  | 100㎡ | 0.500 |
| 安装部分 |
| 19 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 AL2、AL3 | 台 | 2.000 |
|  | 3024-27 | 成套配电箱安装暗装(半周长1.0m)[配电箱 AL2、AL3] |  | 台 | 2.000 |
| 20 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:ZR-BV-3x10 | m | 50.000 |
|  | 3028-63换 | 铜芯电力电缆敷设截面10mm2以下[WDZB-YJY-3x10] |  | 100m | 0.500 |
| 21 | 030411004001 | 配线 | (1)安装方式:管内穿线 (2)材质、规格:BV-2.5 | m | 589.420 |
|  | 30212-160换 | 照明线路管内穿线 铜芯导线截面(2.5mm2以内)[导线 BV-2.5] | 100m单线 | 100m | 5.894 |
| 22 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗配 | m | 163.440 |
|  | 30212-50 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(20mm以内) |  | 100m | 1.634 |
| 23 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)名称:LED嵌入式方格栅顶灯 600*600 3*12W | 套 | 28.000 |
|  | 30213-22换 | 吊顶式 双管荧光灯具安装[LED嵌入式方格栅顶灯 600*600 3*12W] |  | 10套 | 2.800 |
| 24 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:LED双孔筒灯 | 套 | 36.000 |
|  | 30213-210换 | 嵌入式筒灯安装 直径(200mm) |  | 10套 | 3.600 |
| 25 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单极双控拉线开关 220V；16A | 个 | 12.000 |
|  | 30213-239换 | 单联照明开关安装[单极双控拉线开关] |  | 10套 | 1.200 |
| 26 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:明装 普通接线盒 | 个 | 76.000 |
|  | 30212-326 | 暗装 接线盒 |  | 10个 | 7.600 |

（二）措施项目清单表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 安全文明施工措施费 |
| 1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |
| 1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |
| 1.2.1 | 临时围挡费 |
| 1.2.2 | 基坑内场地硬地化 |
| 2 | 履约担保手续费 |
| 3 | 夜间施工费 |
| 4 | 赶工措施费 |
| 5 | 冬雨季施工费 |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |
| 9 | 二次搬运费 |
| 10 | 脚手架费 |
| 11 | 垂直运输机械费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 |
| 13 | 施工排水、降水费 |
| 14 | 专业工程措施项目费 |
| 14.1 | 室内空气污染测试 |
| 15 | 其他 |

（三）规费表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | （ ） |
| 2 | 应纳税费 |
| 2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | （ ） |
| 2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | （ ） |

二、商务要求

1、工期：签订合同后20个日历日内完成。

2、质保期：验收合格之日起壹年。

3、付款方式：工程整体竣工验收合格后，一次性支付合同款项。

4、报价要求：

4.1本项目报价货币单位为人民币。

4.2本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和利润。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整。

4.3投标人应根据其成本自行决定报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见。

三、注意事项

1、中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2、投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、本项目按照政府采购相关法律法规和政策文件规定执行。

### 声明及承诺函

#### 声明

本公司郑重声明，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人单位盖章：

日  期：     年    月     日

承诺函

致：

我单位承诺：

1.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

2.我公司承诺是近三年内无重大违法犯罪记录或者重大违法失信的企业,和未被禁止参与政府采购的企业。

3.我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真被情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称：

法人代表签字：

投标人单位盖章：

二〇    年   月    日