福田区外国语高级中学高考监控系统存储设备升级改造采购项目（目录）

用户需求书	2

一、项目简介	2

二、技术要求	2

三、商务要求	4

投标人的资格要求	6

# 福田区外国语高级中学高考监控系统存储设备升级改造采购项目用户需求书

## 一、项目简介

福田区外国语高级中学高考监控系统存储设备升级改造采购项目，现向社会公开招标，选择优秀的公司承担此项目。

## 二、技术要求

1、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控存储 | 台 | 4 | 拒绝进口 | 人民币柒拾叁万零伍佰元整（￥730,500.00） |
| 2 | 监控硬盘 | 块 | 10 |  |  |
| 3 | SIP巡考网关 | 台 | 1 |  |  |

2、具体参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控存储 | 1、单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，需配置冗余电源，支持双系统。 |  |
|  |  | 2、网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。 |  |
|  |  | 3、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。（投标时提供公安部或公安部门授权检测机构出具的检验报告关键页复印件或扫描件加盖投标人公章）。 | ▲ |
|  |  | 4、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（投标时提供公安部检验报告关键页复印件或扫描件加盖投标人公章）。 |  |
|  |  | 5、可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； |  |
|  |  | 6、当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复。 |  |
|  |  | 7、提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（投标时提供公安部或公安部门授权检测机构出具的检验报告关键页复印件或扫描件加盖投标人公章）。 | ▲ |
|  |  | 8、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（投标时提供公安部或公安部门授权检测机构出具的检验报告关键页复印件或扫描件加盖投标人公章）。 | ▲ |
|  |  | 9、磁盘容量配置：不少于48块企业级8T； |  |
| 2 | 监控硬盘 | 8TB,监控专用硬盘 |  |
| 3 | SIP巡考网关 | 1、应集成sip路由、流媒体转发分发、流媒体转码、中心管理功能，专为国家教育考试考试的标准化考场建设提供业务支撑；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 2、应采用LINUX操作系统。 |  |
|  |  | 3、应支持TCP/IP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、HTTPS等网络协议；支持TCP、UDP、RTP音视频传输协议，可同时组合使用。 |  |
|  |  | 4、应支持SIP2.0协议，支持sip地址解析，信令转发、路由，支持SIP URI统一命名规则，分级命名；支持SIP URI组、用户、树形列表管理和SIP终端接入认证功能；支持SIP终端访问过程控制，建立SIP之间的路由信任关系；支持流媒体汇聚。已符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 |  |
|  |  | 5、应支持1080P、720P高清接入转发分发，转码输出≥32路；管理同一考点容量可达≥256路。 |  |
|  |  | 6、应支持防火墙控制设置、强密码设置、登陆超时下线。（投标时提供公安部或公安部门授权检测机构出具的检验报告关键页复印件或扫描件加盖投标人公章） | ▲ |
|  |  | 7、应支持联调信息推送检查，当设备作为上级时，可下发联调信息到考点端，联调信息包括考试名称、考点名称、联调时间、联调人、联系方式、联调结论意见、联调图片、联调详情。可通过日志管理查看下发的联调信息。（投标时提供公安部或公安部门授权检测机构出具的检验报告关键页复印件或扫描件加盖投标人公章） | ▲ |
|  |  | 8、应支持音视频实时播放、音视频轮巡播放，并可对考场音视频录像及截图。 |  |
|  |  | 9、应支持一个或多个摄像机录像下载，支持同个摄像机不同时间段录像下载。支持视频录像回放、录像回放视频截图，可对回放的视频进行快速播放、慢速播放、时间进度条控制播放。 |  |
|  |  | 10、应具有地图功能，可将下属各个考点学校信息在电子地图上显示，并可按考点名称定位查询。考点经纬度可根据考点名称自动获取，并可在子域管理中进行设置。可在地图上获取下属视频列表无插件（HTML5）调取相关学校考场的实时图像。（投标时提供公安部或公安部门授权检测机构出具的检验报告关键页复印件或扫描件加盖投标人公章） | ▲ |
|  |  | 11、应支持宫格方式展示单个考场座位信息包含考生照片、考生号、座位号、姓名、性别，并可打印供监考人员核对当前考场考生信息。（投标时提供公安部或公安部门授权检测机构出具的检验报告关键页复印件或扫描件加盖投标人公章） | ▲ |
|  |  | 12、应支持H.264视频编码标准、兼容MPEG4视频编码格式，支持G.711和AAC音频编码标准、兼容MPEG Layer II音频编码标准，支持PS流和TS流的封装，已符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 |  |
|  |  | 13、应能同时兼容主流监控产品接入。 |  |
|  |  | 14、提供符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》、GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（投标时提供公安部或公安部门授权检测机构出具的检验报告关键页复印件或扫描件加盖投标人公章） |  |

## 三、商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | ★售后服务的要求 | 1.1免费保修期：系指中标供应商提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标供应商免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从合同验收合格之日起计算。具体是指合同验收合格后 3 年内 。 |
|  |  | 1.2保修期：系指中标供应商提供的产品不能正常使用时，中标供应商可收取费用，同时提供维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从质保期期满之日起计算。具体是指质保期满后 2 年内。 |
|  |  | 1.3维修响应及故障解决时间：一旦发生产品质量及安装问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场，进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件；响应时间：6小时响应；修复时间：72小时内；冗余服务：在24小时内或紧急情况下，未能修复，提供具有同样功能的设备供使用单位使用。 |
|  |  | 1.4投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
|  |  | 1.5其他：高考期间至少1名工程师驻场服务。 |
| （二）其他商务要求 |
| 1 | ★关于交货 | 1.1交货期：系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。具体是指：合同签订后 30 日内。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3交货地点：深圳市福田区益田五路与福荣路交叉路口南侧(益田村西侧) （深圳市福田外国语高级中学学校园内） |
| 2 | ★关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品免费保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | ★付款方式 | 3.1设备安装调试合格并通过采购人验收后，中标人应按深圳市福田区财政局的财税要求出具本合同金额90%的发票，采购人支付合同金额的90%款项。 3.2经结算审计后，中标人向采购人支付合同金额的10%的质保金，并出具本合同金额10%款项的发票，采购人支付合同金额的10%款项。 3.3质保期满后十个工作日内，采购人无息退回质保金。 |
| 4 | ★投标报价要求 | 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。 |

注：1、加注“★”的条款要求为不可偏离项，如不满足或负偏离将导致废标；

2、加注“▲”的为重要技术参数，如不满足或负偏离按评分细则表进行扣分。

3、若本项目采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）要求的政府强制采购产品的。投标人所投产品必须具有由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中确定的机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书（复印件加盖投标人公章）。

4、本需求中的材料、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

5、本需求书中涉及所有产品的尺寸、重量允许出现合理范围内的偏差，若不能满足采购人的使用要求，应根据采购人的实际需求进行调整。

## 投标人的资格要求

2.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供声明函加盖公章，声明格式详见招标文件 “第三部分 投标文件的格式”中的附件13符合政府采购法规定条件声明函）；

2.2 投标人具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织 （提供营业执照复印件或扫描件加盖公章）；

2.3本项目不允许联合体投标、不允许转包分包（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

2.4近三年内无重大违法犯罪记录或者重大违法失信的企业，和未被禁止参与政府采购的企业（投标人需提供政府采购投标及承诺函并加盖公章，承诺函格式详见招标文件 “第三部分 投标文件的格式”中的附件14政府采购投标及承诺函）；

附：法人证明、法人身份证复印件或扫描件、法人代表授权委托书、授权代表身份证复印件或扫描件。

相关报名资料格式见下方

2.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供声明函加盖公章，声明格式详见招标文件 “第三部分 投标文件的格式”中的附件13符合政府采购法规定条件声明函）；

符合政府采购法规定条件声明函

本公司郑重声明，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日  期：     年    月     日

2.3投标人具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织 （提供营业执照复印件或扫描件加盖公章）；

2.4投标人必须具有广东省公安厅颁发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》四级或以上资质（非广东省企业须提供省级或以上公安部门颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证四级或以上资质证书及广东省公安厅颁发的备案证明）；

2.5不接受为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参与投标(提供承诺函加盖公章，格式自拟)；

2.6参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（提供承诺函加盖公章，格式自拟）

2.7本项目不接受进口产品投标、不允许联合体投标、不允许转包分包（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

2.8近三年内无重大违法犯罪记录或者重大违法失信的企业，和未被禁止参与政府采购的企业（投标人需提供政府采购投标及承诺函并加盖公章，承诺函格式详见招标文件 “第三部分 投标文件的格式”中的附件15政府采购投标及承诺函）；

政府采购投标及承诺函

致：

我单位承诺：

1.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

2.我公司承诺是近三年内无重大违法犯罪记录或者重大违法失信的企业,和未被禁止参与政府采购的企业。

3.我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真被情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

4. 本公司（联合体）获得中标、成交资格后无正当理由放弃中标、成交资格的，自愿接受政府采购主管部门将本公司（联合体）放弃中标、成交资格的信息公示在深圳市政府采购监管网，公示期一年，一切不利后果均由我公司自愿承担。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称：

法人代表签字：

投标人盖章：

二〇    年   月    日

法定代表人证明书

先生/小姐，现任我单位           职务，身份证号码                   ，为法定代表人，特此证明。

法定代表人签字：

单位（盖章）：

日期：  年  月  日

身份证正反面复印件：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务），身份证号码                   ，代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标及签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

单位盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号码：

职务：

身份证正反面复印件：